Паспорт 
Генератор завад портативний «ANTIDRON-S»

м. Київ - 2023

Генератор завад портативний "ANTIDRON - S" – це мобільний пристрій блокування каналів БПЛА на відстань до 1500м.

Технічні характеристики:

| Канали | Назва | Діапазон |
| --- | --- | --- |
| СН 1 | Відеопередача/телеметрія | 2400 – 2500 МГц |
| СН 2 | Відеопередача/телеметрія | 2400 – 2500 МГц |
| СН 3 | Навігація GPS L1/GLONASS L1 | 1570 - 1620 МГц |
| СН 4 | Відеопередача/телеметрія | 5600 – 5900 МГц |

Загальна вихідна потужність – 40 Вт.

Радіус блокування – 500~1500 метрів.

Відстань блокування буде змінюватися залежно від відстані між оператором та його дроном.

Час роботи від батареї – 50-60 хвилин.

Наявність індикатора батареї.

Наявність двох каналів з однаковими діапазонами частоти 2400 – 2500 МГц  дає можливість блокувати канали керування більшості комерційних дронів / БПЛА, таких як Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, Standard, Inspire Series.

100% безпечний захист від КСВ (ізолятор) для кожного модуля.

Блок живлення: адаптер для зарядного пристрою змінного струму (AC220V/110V).

Розмір пристрою: 240 x 210 x 260 мм (В × Ш × Г).

Вага: близько 3,6 кг.

Робоча температура: -20℃ ~ +60℃.

Перед початком користування переконайтеся, що антенний блок приєднаний до генераторної частини (див. Малюнок 1).

Малюнок 1.

На боковій частині знаходиться кнопка вмк./вимк. каналу CH3, який блокує навігацію GPS L1/GLONASS L1 (див. Малюнок 2).

Малюнок 2.

Кнопка вмк./вимк. знаходиться в нижній частині виробу (Див. Малюнок 3.).

Малюнок 3.

Увімкнувши пристрій, спрямуйте його в напрямку БПЛА та супроводжуйте його до того часу, поки він не зробить аварійну посадку.