Апаратний комплекс придушення 
каналів управління БПЛА
KVS ANTIDRON-G6

ПАСПОРТ

КВЕР. 464222.01.02ПС

ЗМІСТ

| 1 | Призначення…………………..……………….……………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основні відомості про антидрон…..……………………………… | 3 |
| 3 | Комплектність……………………………………………………….. | 3 |
| 4 | Вказівки з підготовки до роботи ………………………………….. | 4 |
| 5 | Умови експлуатації ………………………………………………... | 4 |
| 6 | Технічні характеристики ……………………………………….….. | 4 |
| 7 | Вказівки з техніки безпеки ………………………………………… | 5 |
| 8 | Правила зберігання………………………………………………… | 6 |
| 9 | Транспортування …………………………………………………… | 6 |
| 10 | Встановлення антидрону……………………………………… | 6 |
| 11 | Принцип роботи ……………………………………………………. | 6 |
| 12 | Використання антидрону за призначенням | 6 |
| 12.1 | Експлуатаційні обмеження ……………………………………….. | 6 |
| 12.2 | Порядок робіт при введені антидрону в експлуатацію……… | 7 |
| 12.3 | Нормальна робота антидрону ……………………………………. | 7 |
| 12.4 | Аварійна індикація ………………………………………………….. | 8 |
| 12.5 | Запобіжники………………………………………………………….. | 8 |
| 13 | Поточний ремонт …………………………………………………… | 8 |
| 14 | Гарантії виробника (постачальника)…………………………….. | 8 |
| 15 | Вміст дорогоцінних металів ……………………………………..... | 8 |
| 16 | Відомості з пакування ……….……………………………………... | 9 |
| 17 | Свідоцтво про приймання …………………………………………. | 9 |
| 18 | Переміщення антидрону при експлуатації……………………… | 10 |
| 19 | Ремонт………………………………………………………………… | 12 |

1 Призначення

Апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА KVS ANTIDRON-G6  (далі - антидрон), призначений для захисту інформації від її витоку каналами видової розвідки, яка здійснюється шляхом використання БПЛА, на об’єктах, що охороняються, а також для захисту цих об’єктів при терористичних та диверсійних проявах.

Антидрони «KVS ANTIDRON-G6» можуть використовуватися на непідготовлених об’єктах, а також  на відкритому повітрі, без застосування додаткових засобів захисту інформації від її витоку каналами видової розвідки, що здійснюється шляхом застосування БПЛА.

За своїми технічними характеристиками антидрон «KVS ANTIDRON-G6» дозволяє забезпечити захист інформації від її витоку каналами видової розвідки, яка здійснюється шляхом використання БПЛА, та захисту цих об’єктів при терористичних та диверсійних проявах на відстані до 1200 м метрів в залежності від умов оточуючого середовища та ланшафту.

Антидрон формує радіочастотний шум спрямованої дії.

2. Основні відомості про антидрон

Назва виробу:   Антидрон «KVS ANTIDRON-G6»

Маркування: «KVS ANTIDRON-G6»  ТУ У 26.3-41112077-005:2019

Дата виготовлення_______________________________________

Виробник: ТОВ «КВЕРТУС», м.Київ__________

Заводський номер: ______________________________________

3. Комплектність

Т а б л и ц я 1 - Комплектність

| Назва | Кількість |
| --- | --- |
| 1. Генератор радіочастотного шуму, змонтований у кожусі з антенами | 1 шт. |
| 2. Акумулятори | 2 шт. |
| 3. Зарядний пристрій зі шнуром мережевого живлення | 1 шт. |
| 4. Сумка-чохол для транспортування антидрону | 1 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |

3.1 Опції

За окремим замовленням антидрон може бути укомплектований ще одною сумкою з акумуляторами або додатковими акумуляторами, а також ліхтариком, лазерним покажчиком, коліматорним прицілом, сошками.

3.2 Права виробника

Виробник лишає за собою право змінювати комплектність, конструкцію, електричну схему, зовнішній вигляд антидрону без попередження споживачів, не погіршуючи при цьому параметри щодо основного призначення антидрону.

!Перед увімкненням антидрону ознайомтесь з його паспортом.

4 Вказівки з підготовки до роботи

Після транспортування та зберігання, з метою запобігання утворенню конденсату вологи, антидрон необхідно витримати у умовах експлуатації не менше однієї години.

Перед під‘єднанням антидрону до мережі живлення, необхідно переконатися у відсутності механічних пошкоджень корпусу блока живлення та його клем.

5 Умови експлуатації

Антидрон «KVS ANTIDRON-G6» призначений для експлуатації на відкритому повітрі, в умовах снігу та дощу, та в умовах згідно таблиці 2.

Таблиця 2 -  Умови експлуатації.

| Температура | від мінус 20°С до плюс 40 °С |
| --- | --- |
| Відносна вологість повітря | від 30 до 99% |
| Атмосферний тиск | від 84 до 106,7 кПа |
| Після впливу температур | від мінус 30°С и плюс 50°С |

6 Технічні характеристики

6.1 Живлення зарядного антидрону здійснюється від двох провідної лінії, перетином  2х0,5 мм2, мережі змінного струму з напругою 100-240 В, та частотою (49-61) Гц.

6.2 Потужність, що споживає антидрон від мережі змінного струму у режимі зарядки не більше 40 Вт.

6.3 Час готовності комплексу до роботи не більше 1 сек.

6.4 Число незалежних каналів – 6

6.5 Сумарна вихідна потужність – до 104 Вт.

6.6 Індикація – світлодіодний індикатор на блоці живлення, світлодіодний індикатор на основному блоці антидрону.

6.7 Сумарна вага антидрону не більше 7 кг.

6.8 Габарити антидрону: довжина 765 х 275 х 93 мм. Зовнішній вигляд антидрону показано на рисунку 1.

6.9 Ступінь захисту виробу IP65 згідно з  ГОСТ 14254 - 96.

6.10 Режим експлуатації – не більше 30 хвилин з наступною перервою в роботі на менше 5 хвилин.

Система охолодження конвективна, з вентиляторами.

6.11 Параметри щодо основного призначення

6.11.1 Спектр електромагнітної шумової завади каналу 1: 2400 – 2500 МГц, потужність 20 Вт.

6.11.2 Спектр електромагнітної шумової завади каналу 2: 1150 – 1250 МГц, потужність 15 Вт.

6.11.3 Спектр електромагнітної шумової завади каналу 3: 860 – 920 МГц, потужність 25 Вт.

6.11.4 Спектр електромагнітної шумової завади каналу 4: 433 – 434 МГц, потужність 20 Вт.

6.11.5 Спектр електромагнітної шумової завади каналу 5: 1570 – 1620 МГц, потужність 20 Вт.

6.11.6 Спектр електромагнітної шумової завади каналу 6: 5500 – 5900 МГц, потужність 10 Вт.

6.11.7 Вид шумової завади - «білий» шум.

6.11.7 Нормалізований коефіцієнт якості шуму  - не менше  0,8

6.11.8 Коефіцієнт міжспектральних кореляційних зв‘язків - не більше  2,0.

6.11.9 Коефіцієнт підсилювання антен антидрону – від 12 до 21 dB.

Рис. 1. Зовнішній вигляд антидрону.

7 Вказівки з техніки безпеки

! У зарядному пристрої антидрону небезпечна для життя напруга 220 В.

! Пластиковий чохол з акумуляторами містить велику кількість залізофосфатних акумуляторів. Не розбирати! Небезпечно!

З метою запобігання нещасних випадків забороняється:

- розбирати блок акумуляторів, пошкоджувати або намагатися розібрати  акумулятори;

- виконувати будь-які ремонтні роботи на пристрої.

Не допускається закривати радіатори на корпусі комплексу, створювати перепони для природньої вентиляції повітря.

До монтажу та обслуговування допускається тільки авторизований персонал.

! Не допускається використовувати будь-які інші кабелі, зокрема тих, що йдуть у комплекті, навіть якщо вони схожі.

8 Правила зберігання

Антидрон повинен зберігатися в складських приміщеннях з повітряним середовищем, вільним від активних хімічних домішок. В складських приміщеннях повинна підтримуватись температура від +5 до +35 °С при відносній вологості повітря 85% без різких коливань.

Антидрон повинен зберігатися на відстані не менше 1 м від системи опалення.

9 Транспортування

Антидрон може транспортуватися усіма видами транспорту у відповідності з правилами, діючими на цих видах транспорту.

Транспортування антидрону повітряним транспортом здійснюється у герметичних відсіках з обігрівом.

Розміщення та закріплення упаковці з пристроєм на транспорті повинно забезпечувати захист від атмосферних опадів, а також відсутність зміщень та ударів.

10 Встановлення антидрону

Конструкція антидрону передбачає його використання в руках оператора.

Оператор повинен слідкувати за природною циркуляцією повітря навколо радиаторів для охолодження.

Монтування антидрону на стіни або на стелі не передбачено.

Допускається встановлення пристрою на кулеметні сошки або на тринозі для облегшення роботи оператора.

11 Принцип роботи

У антидроні використаний метод формування шумового сигналу оснований на керуванні синтезатором керованою напругою (VCO) псевдовипадковими рівнями напруги. Подальший сигнал з VCO посилюється та спрямовується в антени спрямованої дії.

У антидрону є декілька таких схем, налаштованих на різні частотні діапазони.

12 Використання антидрону за призначенням

12.1 Експлуатаційні обмеження

Експлуатаційні параметри антидрону, перевищення яких може призвести до його пошкодження, наведено у таблиці 3.

Таблиця 3 - Граничні параметри, перевищення яких може призвести до виходу з ладу антидрону.

| Параметр | Граничне значення параметра |
| --- | --- |
| Верхня гранична напруга живлення змінного струму зарядного пристрою антидрону | 250 В |
| Відхилення частоти змінного струму від номінального значення | ± 10 Гц |
| Нижнє граничне значення оточуючого повітря при роботі | мінус 40oС |
| Верхнє граничне значення оточуючого повітря при роботі | плюс 60oС |
| Нижнє граничне значення оточуючого повітря при зберіганні | мінус 45oС |
| Верхнє граничне значення оточуючого повітря при зберіганні | плюс 70oС |

12.2 Порядок робіт при введені антидрону в експлуатацію

Антидрон «KVS ANTIDRON-G6»  випускається  виробником повністю налаштованим та перевіреним, тому перед введення в експлуатацію необхідно:

- провести його візуальний контроль на відсутність дефектів, які можуть виникнути при транспортуванні, наприклад: сліди  ударів, подряпини та тріщини на корпусі, цілісність усіх рознімів антидрона;

- встановіть антидрон згідно п.10 паспорта;

- під‘єднайте акумулятор до зарядного пристрою антидрону, зарядний пристрій антидрону мережі змінного струму напругою 220В, та дочекайтесь зарядки акумулятора;

- від’єднайте акумулятор від зарядного пристрою антидрону, та приєднайте генератор радіочастотного шуму до акумулятору

- увімкніть антидрон вмикачем, що знаходиться зліва біля пістолетної рукоятки радіочастотного шуму антидрону.

- наведіть антидрон антенами на БПЛА. Дочекайтеся поки БПЛА сяде на поверхню та не вимикайте антидрон поки не упевнитеся, що БПЛА знайдено та він не може більше полетіти.

12.3 Нормальна робота антидрону

При нормальній роботі антидрону буде світиться зеленим кольором індикатор заряду батареї який розміщено в верхній частині пістолетної рукоятці. Це свідчить про те, що антидрон увімкнений та працює у режимі випромінювання.

12.4 Аварійна індикація

Якщо при виключеному антидрону при з’єднанні акумулятора з генератором радіочастотного шуму шнуром керування та живлення ви бачите що риска загорілась червоним кольором це свідчить про те, що акумулятор розряджений.

12.5 Запобіжники

Антидрон обладнано термозапобіжником акумулятора, який  захищає акумулятор від перегріву.

Антидрон також обладнаний системою запобігання надглибокому розряду акумулятора.

13 Поточний ремонт

Ремонт антидрону виконується виробником.

При виявлені несправності антидрону він повинен бути знятий з експлуатації, запакований у тару, яка забезпечує його безпечне транспортування, та  направлено до виробника:

ТОВ «КВЕРТУС», Україна, Київ, вул. Солом’янська 3, оф.019. (www.kvertus.ua).

14 Гарантії виробника (постачальника)

Підприємство-виробник гарантує працездатність антидрону протягом 1 року при дотриманні вимог експлуатації та зберігання, викладених у експлуатаційній документації. Гарантійний термін відраховується з моменту передачі обладнання Замовнику.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців із урахуванням гарантійного терміну служби (1 рік). Ремонт протягом гарантійного строку проводить підприємство-виробник.

15 Вміст дорогоцінних металів

Антидрон «KVS ANTIDRON-G6» не містить дорогоцінних металів.

16 Відомості про пакування

Антидрон «KVS ANTIDRON-G6»:

заводський номер: ________________________________________

упаковано ТОВ «КВЕРТУС» відповідно до вимог технічної документації,

ТУ У 26.3-41112077-005:2019 «Апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА KVS ANTIDRON-G6».

_____________     _______________     ____________________

(посада)                       (підпис)             (розшифровка підпису)

_________________

(рік, місяць, число)

17 Свідоцтво про приймання

Антидрон «KVS ANTIDRON-G6» 
заводський номер: ____________________________________

виготовлено та прийнято у відповідності з обов’язковими вимогами державних стандартів, технічною документацією, ТУ У 26.3-41112077-001:2019 «Апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА KVS ANTIDRON-G6» та визнано придатним для експлуатації.

Начальник ВТК

МП   _________________                      __________________

підпис                                     розшифровка підпису

__________________

рік, місяць, число

18  Переміщення антидрону при експлуатації

Т а б л и ц я  4 -  Переміщення антидрону при експлуатації

| Дата встановлення | Місце встановлення | Дата зняття | Напрацювання | Причина зняття | Підпис особи, яка проводить встановлення (зняття) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | З початку експлуатації | Після останнього ремонту |  |  |

Відомості про закріплення антидрону при експлуатації

Т а б л и ц я  5  Відомості про закріплення антидрону при експлуатації

| Назви виробу та позначення | Посада, прізвище та ініціали | Причина (назва, номер та дата документу) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закріплення | Відкріплення |  |

19 Ремонт

Короткий запис про проведений ремонт

Антидрон «KVS ANTIDRON-G6» 
заводський номер: _______________________________________

Напрацювання з початку експлуатації_______________________

Причина надходження у ремонт __________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Відомості про проведений ремонт  _______________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Ремонт провів:   ________________         ___________________

підпис                    розшифровка підпису

__________________

рік, місяць, число

Свідоцтво про приймання та гарантії

Антидрон «KVS ANTIDRON-G6» 
заводський номер: _______________________________________

прийнято у відповідності з обов’язковими вимогами державних стандартів, ТУ У 26.3-41112077-001:2019, технічною документацією та визнано придатним для експлуатації.

Виконавець ремонту гарантує відповідність антидрону вимогам технічної документації при дотриманні під час експлуатації антидрону вимог технічної експлуатаційної документації.

Начальник ВТК

МП   __________________                      ___________________

підпис                                        розшифровка підпису

__________________

рік, місяць, число

Короткий запис про проведений ремонт

Антидрон «KVS ANTIDRON-G6» 
заводський номер: _______________________________________

Напрацювання з початку експлуатації_______________________

Причина надходження у ремонт __________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Відомості про проведений ремонт  _______________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Ремонт провів:   ________________         ___________________

підпис                    розшифровка підпису

__________________

рік, місяць, число

Свідоцтво про приймання та гарантії

Антидрон «KVS ANTIDRON-G6» : ______________________________________________________

заводський номер: _______________________________________

прийнято у відповідності з обов’язковими вимогами державних стандартів, технічною документацією та визнано придатним для експлуатації.

Виконавець ремонту гарантує відповідність антидрону вимогам технічної документації при дотриманні під час експлуатації антидрону вимог технічної експлуатаційної документації.

Начальник ВТК

МП   __________________                      ___________________

підпис                                        розшифровка підпису

__________________

рік, місяць, число